## Slide 1: Développement d’un jumeau numérique pour la production de puissance éolienne
Stagiaire : Guillaume Bernard-Reymond
Maître de stage : Paul Mazoyer
03/03/2025 – 10/08/2025

## Slide 2: Sommaire
01
Rappel du contexte et objectifs
02
Modèles de courbe de puissance
03
Transferts de modèles
04
Conclusion du stage

## Slide 3: Contexte et objectifs
1

## Slide 4: Contexte
Eolien, Photovoltaïque, Biomasse, Stockage
600 collaborateurs
23 agences sur tout le territoire
Production électrique = consommation de 3 millions d’habitants par an
Comment modéliser le productible des fermes éoliennes avec une méthode plus précise que la méthode industrielle actuelle ?
Contexte : peu d’informations du constructeur du turbine sur le design, les composants et les performances de production d'énergie dans différentes conditions.

## Slide 5: Types de données utilisées
Données de pré-construction
Données de Réanalyse
Données de post-construction
Mât de mesure
LiDAR au sol
Données atmosphériques
Fréquence 1Hz puis moyennées 10 min
Durée d’installation : 1 an idéalement
Distance de l’éolienne : jusqu’à plusieurs km
Modèle EMD-WRF
Résolution horizontale : 1 à 3 km
LiDAR nacelle
Dispositifs internes
Données météorologiques
Données atmosphériques et opérationnelles
Fréquence 1Hz puis moyennées 10 min
Mesurer la courbe de puissance
Données SCADA : contrôler le bon fonctionnement de la turbine
SCADA = Supervisory Control And Data Analysis
Données horaires long-terme modélisées

## Slide 6: Etat des lieux des modèles d’estimation de productible chez ENGIE Green
Modèle
standard
EPE
Ressources
Vent moyen/h horizontal à hauteur de nacelle long terme
Courbe de puissance constructeur
Measure Correlate Predict (MCP)
Mât/LiDAR sol
Re-analyse
Courbe de puissance : Convertir les ressources vent en puissance
EPE = Etude de Potentiel Eolien
Notes: MCP : measure correlate predict
IEC : International Electrotechnical Commisiion :

## Slide 7: La ressource vent
?
Intensité de turbulence [%]
Définition du vent dans le standard (industriel) :
10 minutes en amont à hauteur de nacelle
Cisaillement [] (shear)
Vitesse du vent [m/s]
Distribution de Weibull
Vent
Néglige les variations temporelles et spatiales
Notes: - : Puissance mécanique [W]
- : densité de l’air [kg/m^3]
: Surface balayée par les pâles [m^2]
: coefficient de puissance []
: vitesse du vent en amont moyennée sur 10 minutes à hauteur de nacelle [m/s]
- 𝑃_𝑚𝑒𝑐𝑎 : Puissance mécanique [W]
- 𝜌_𝑎𝑖𝑟 : densité de l’air [kg/m^3]
𝑆 : Surface balayée par les pâles [m^2]
𝑐_𝑝: coefficient de puissance []
𝑣 : vitesse du vent en amont moyennée sur 10 minutes à hauteur de nacelle [m/s]

## Slide 8: Problématique scientifique
Sait-on à partir des données vent et pour n’importe quelle éolienne modéliser l’impact ? Modèle d’ingénieur (applicable à l’industrie)
Saint-Drenan et al 2020 : A parametric model for wind turbine power curves
incorporating environmental conditions
Variables | Vitesse du vent | Densité de l’air | Intensité de turbulence | Cisaillement
Bien modélisée ? | Oui | Oui | Non | Non
Résultats de simulations de l’influence de l’intensité de turbulence et du cisaillement
Influence certaine mais modèles très coûteux
Notes: - Densité de l’air : paramètre facilement gérable si l’on connaît à minima la température ws_norm = ws * (T/T_ref)^(1/3)

## Slide 9: Problématique principale
1. Modélisation long terme de la turbulence et du cisaillement
2. Création d’un modèle de courbe de puissance par Machine Learning
3. Validation contre des données mesurées
Est-il possible de modéliser, sur le long-terme, l’intensité de turbulence et le cisaillement afin de pouvoir créer une courbe de puissance les intégrant ?
Objectifs :
Notes: MCP : measure correlate predict
IEC : International Electrotechnical Commisiion

## Slide 10: Lien entre les objectifs du stage
Modèle
testé
Ressource
Courbes de puissance Machine Learning
MCP++
Vent moyen/h horizontal à hauteur de nacelle long terme
turbulence, cisaillement
Lidar nacelle/Mat
Re-analyse
Courbe de puissance : Convertir les ressources vent en puissance
Opportunité : larges bases de données éoliennes inexploitées chez ENGIE Green
Notes: MCP : measure correlate predict
IEC : International Electrotechnical Commisiion

## Slide 11: Les modèles de courbe de puissance
2

## Slide 12: Méthodologie d’entraînement et choix du modèle
Modèles statistiques testés
Critère de choix sur 20% des données
Régression linéaire
Prédicteurs issus de la MCP++
Variable à prédire
KNN
Gradient Boosting Machine
Random Forest
Puissance
Vitesse du vent
Turbulence
Cisaillement
Validation croisée 5-folds répétée 10 fois
+
Grille de paramètres
Entrainement et Sélection
Biais
NRMSE
12
Biais
Modèles candidats
Référence : Données SCADA d’exploitation
Validation du modèle sur du long-terme
Filtrage des points aberrants
Série météo long terme
NRMSE
Notes: GBM :
Construit de manière itérative
Plus de poids, lors de l’estimation suivante, aux observations mal ajustées ou mal prédites.
Concentration des efforts sur les observations les plus difficiles à ajuster tandis que l’agrégation de l’ensemble des modèles réduit le risque de sur-ajustement.
Chaque étape, chaque modèle ajouté à la combinaison, apparaisse comme un pas vers une meilleure solution.
Pas franchi dans la direction du gradient de la fonction perte
preProcess = c("center", "scale"), trControl = fitControl, tuneGrid = expand.grid( n.trees = c(500, 1000), interaction.depth = 2, shrinkage = 0.1, n.minobsinnode = c(5, 10)
KNN : preProcess = c("center", "scale"), tuneGrid = expand.grid( k = seq(5, 9, by = 1)
RF : 500 arbres, 2-3-4 variables dans chaque séparation

## Slide 13: Données utilisées
Durée : Données de production des éoliennes disponibles sur la durée d’exploitation
Type des données : horodatées 10-minutes
Filtrage :
Pré-traitement : Données contenant 6 mesures par heure et moyennées
Données 100% disponibles sur du long terme (vitesse, turbulence, cisaillement)
Variables explicatives
Variable cible

## Slide 14: Choix du modèle sur entrainement réduit
Random Forest : meilleures performances
Résultat de la validation 5-fold sur les données d’entrainement
Ecarts horaires importants
Biais faible
Biais normalisé

## Slide 15: Entrainement modèle sur le long terme
Divergence de Kullback-Leibler
50 kW
Fréquence de la tranche k pour la distribution complète
Fréquence de la tranche k pour la distribution de l’année t
Choix de la période d’entraînement
Sur plusieurs années ?
Trop coûteux
Sur un an ?
Comment capter les effets saisonniers ?
Comment choisir la bonne année ?

## Slide 16: Comparaison avec les données pluriannuelles
Biais normalisé entre différents modèles et les données SCADA
Meilleurs résultats que le modèle standard
Modèle constructeur
Modèle développé durant le stage
Modèle avec normalisation IT (IEC)
Biais normalisé
Variabilité interannuelle ?
Qualité de prédiction horaire ?
IEC = International Electrotechnical Commission
Notes: Données Scada :
Nettoyage des données par l’application Lasso pour repérer les données « aberrantes »
Moyenne des valeurs par heure sur les heures contenant 6 mesures
Résultats satisfaisants pour ABH, AEB et EDS malgré des incohérences
Résultats très médiocres pour COF2 et PRP
Résultats très mauvais pour CDH, CDS, COF1

## Slide 17: Variations interannuelles
Biais normalisé annuel entre le modèle et les données SCADA
Dégradation progressive des performances de la turbine
Proportion des années dans l’ensemble des données SCADA
Variations importantes
Notes: Données Scada :
Nettoyage des données par l’application Lasso pour repérer les données « aberrantes »
Moyenne des valeurs par heure sur les heures contenant 6 mesures
Résultats satisfaisants pour ABH, AEB et EDS malgré des incohérences
Résultats très médiocres pour COF2 et PRP
Résultats très mauvais pour CDH, CDS, COF1

## Slide 18: Visualisation des prédictions
Courbe constructeur
Nuage de points : données modélisées
Regroupement par tranches de 0.5 m/s du nuage de points
Regroupement par tranches de
NRMSE = 37,6%
Très grande dispersion des prédictions

## Slide 19: Transferts de modèles
3

## Slide 20: Transfert de modèles entre éoliennes du même type
Entraîné sur la « meilleure année »
Vitesse du vent
Intensité de turbulence
Cisaillement
Puissance
NRMSE
Biais
Données éolienne 2 MCP ++
Modèle éolienne 1
Variable prédite
Mesures de performances

## Slide 21: Qualité de prédiction globale
P_mod_data
Ecarts faibles si même parc
Ecarts importants si parcs différents

## Slide 22: Qualité de prédiction horaire
P_mod_data
Meilleures performances si même parc
Performances très moyennes dans l’ensemble

## Slide 23: Conclusion et perspectives
4

## Slide 24: Conclusion
Transferts de modèles
Modélisation de la courbe de puissance
Beaucoup d’incertitudes globales et horaires
Comparer avec d’autres éoliennes identiques du même site
Intégration d’autres variables physiques que la vitesse
Modèle de Random Forest le plus performant
Prédictions peu biaisées par le choix de la « meilleure année pour l’entraînement »
Résultats horaires éloignées de la réalité

## Slide 25: Perspectives d’amélioration
Variables prédictives
Phénomènes physiques complexes : nécessité d’un jeu de données important
Prise en compte de la distance entre le mât et l’éolienne
Approches différentes que l’apprentissage statistique direct : amélioration de la MCP ++

## Slide 27: Les parcs éoliens
Annexe 1

## Slide 28: les parcs éoliens

## Slide 29: Méthodologie MCP : principe et résultats
Annexe 2

## Slide 30: Principe MCP : Measure Correlate Predict
Campagne de Mesures Vent (CMV) moyennées 1h
Données de réanalyses sur 20 ans EMD-WRF ERA5
Mesures
Prédiction
Série long terme corrigée
Corrélation
Campagne de Mesures Vent (CMV) 10 minutes
(Pré-construction)
Modèle MCP
Modèle MCP

## Slide 31: Insuffisance des données de pré-construction

## Slide 32: Interêt de faire une MCP sur TI et shear
Ecart annuel moyen normalisé de la turbulence à la moyenne
Ecart annuel moyen normalisé du shear à la moyenne
Forte variabilité inter-annuelle
Modélisation long-terme justifiée
Sur données de réanalyse
Notes: Graphique à partir des données de réa de ABH

## Slide 33: Résultats et conséquences
Motivation : problème de base de données
-> Besoin de davantage de données

## Slide 34: Méthodologie
Biais
NRMSE
Modèles testés
Critère de choix sur 20% des datas
Régression linéaire
Prédicteurs
Variables à prédire
KNN
Gradient Boosting Machine
Random Forest
Vitesse au hub normalisée
Intensité de turbulence
Coefficient de shear
Vitesse du vent
Turbulence
Direction du vent
Validation croisée 5-folds répétée 10 fois
+
Grille de paramètres
Existe-t-il un modèle de machine learning permettant de modéliser l’intensité de turbulence et le coefficient de shear sur le long-terme ?
Notes: -NRMSE : pour s’assurer de la qualité de prédiction
Biais : savoir si le modèle sur-estime ou sous-estime
Gbm : gradient boosting machine : Construction des modèles séquentiellement et ces modèles ultérieurs tentent de réduire les erreurs du modèle précédent
  Centré réduit
  Nombre d’arbres : 500 et 1000
  Nombre min d’obs dans chaque feuille 5 ou 10
  Taux d’apprentissage : 0.1
KNN :
  10 CV avec 5 folds
  Centrée réduit
  Nombre de voisins : 5 à 9
Lm :
Pls : Partial least Square :
  Centré réduit
  Grid : nb composantes 1 à 3
Rf :
  10 CV avec 5 folds
  500 arbres
  - Mtry : nb variables utilisée pour spliter à chaque noeud

## Slide 35: Les jeux de données utilisés
Eoliennes | Avesnes et Beauvoir 6 (AEB) | Avesnes et Bosc-Hyons 1 (ABH) | Chemin des Haguenets 8 (CDH) | Chemin des Haguenets Sud 12 (CDS) | Couturelle 1 (COF1) | Couturelle 2 (COF2) | Extension de Prévoterie 3 (EDS) | Prévoterie 7 (PRP)
Nb données d’entrainement | 1048 | 831 | 191 | 101 | 523 | 379 | 654 | 1059
Nb données validation | 262 | 208 | 48 | 25 | 131 | 95 | 163 | 265
Données de réanalyses EMD-WRF sur 20 ans
+
Notes: Données Lidar :
Moyenne des valeurs par heure sur les heures contenant 6 mesures
Problème CDS et CDH : peu de données

## Slide 36: Qualité de prédiction horaire
Pour la vitesse du vent
Notes: RMSE normalisé par la puissance moyenne
- s’assurer de la qualité de la prédiction

## Slide 37: Qualité de prédiction horaire ?
Choix des Random Forest confirmé pour le RMSE
Ces précisions très faibles sont-elles dommageables pour la modélisation de la puissance ?
Pour l’intensité de turbulence
Pour le cisaillement
Notes: RMSE normalisé par la puissance moyenne
- s’assurer de la qualité de la prédiction

## Slide 38: Biais du modèle Random Forest – MCP++
Vitesse de vent : Biais pouvant être élevé – faible disponibilités des données entrainement
TI, Shear : Biais faible
© ENGIE 2024 – Stage Engie-Green Bernard-reymond -

## Slide 39: Résultat avec utilisation des données de mât
Données disponibles
parc | ABH/AEB | CDH/CDS | COF1/COF2 | EDS/PRP
Nb données d’entrainement | 5 221 | 2 585 | 22 847 | 7 607
Nb données validation | 1 305 | 646 | 5 712 | 1 902

## Slide 40: Modèle avec normalisation des turbulences
Annexe 3

## Slide 41: Courbe de puissance initiale théorique

## Slide 42: Courbe de puissance à turbulence nulle théorique

## Slide 43: Courbe de puissance à turbulence nulle

## Slide 44: Courbe de puissance à turbulence spécifiée

## Slide 45: Modèles sur données simulées
Annexe 4

## Slide 46: Le modèle sur données simulées
30 modèles de courbes de puissance
prenant en compte ws, TI et le shear
Interpolation nécessaire ou regroupement par tranches
Méthode naïve
Sélection de modèles de CP simulés les plus proches des valeurs moyennes de TI et shear.
parc | rmse_cons | rmse naîve | rmse indiv | rmse paquet
CDH | 68.94 | 56.40 | 54.70 | 53.85
COF1 | 51.26 | 56.13 | 62.90 | 62.34
COF2 | 46.17 | 47.53 | 46.98 | 45.90
PRP | 64.41 | 56.13 | 55.73 | 55.07
Méthode individualisée
Pour chaque horodatage :
  Valeur de TI le plus proche dans la grille
  Application du modèle de CP par lissage
Données de Siméon
Simulation pour une MM92
TI : de 0.06 à 0.24 avec un pas de 0.02
Shear : 0.1, 0.2, 0.3
Grille de paramètres pour choisir les niveaux de turbulence faible, moyenne et forte
Pour chaque horodatage, on choisit la courbe de puissance correspondant au groupe d’appartenance
Méthode par paquets
Comparaison de ces modèles sur les données Lidar au modèle de CP constructeur (kW)
Notes: Interpolation : point de 0.5 en 0.5 m/s. Si l’on a une vitesse de 4,2 m/s ??
Regroupement par tranches : on regroupe et on moyennise Pb :
Données valables seulement pour un type de turbine
Long pour obtenir des simulations